TOHATSU-MFS15/20 使用说明书

汽油

推荐的汽油 普通无铅汽油，最小泵辛烷值为90

齿轮油

| 正品齿轮油 API GL5，SAE#80-#90 |  |
| --- | --- |

机油

推荐的机油：

具有如下SAE和API组合的4冲程发动机机油

| FCW | API |
| --- | --- |
| 10W-30 10W-40 | SF SG SH SJ |
| 发动机机油容量（不含机油滤清器） 1000ML（机器出厂时未加机油。只有加机油后方可起动；每工作100小时更换机油和机油滤芯） |

注意：

所有4冲程发动机出厂时都没有加机油。加了机油的四冲程船外机在搬运、储藏时有严格的方向要求，不能随便搬运和放置。否则，机油会窜到燃烧室，引起积碳多、不易启动、甚至拉缸等。

螺旋桨的选择

螺旋桨的选择会影响到船外机的性能，不正确的选择会降低船外机的性能并对发动机造成损害，发动机的转速取决于螺旋桨的尺寸和船的负载。如果发动机的转速过高或过低，会对发动机造成损害。

东发船外机配有1个螺旋桨，这个螺旋桨是按照在一个应用范围内发动机表现良好进行选择的，但是有时使用其它螺距的螺旋桨会更好。对比较大的负荷，应使用小螺距的螺旋桨。相反，对较小的负荷，应使用大螺距的螺旋桨。

启动齿轮保护

东发船外机或东发认可的遥控装置具有启动保护装置，发动机只有在空档位置才能启动。启动发动机时一定应该在空档位置。

操作前检查

注意：

● 不要在发动机离水后启动发动机，会发生过热和严重的发动机损坏。

燃油

● 检查以确保有足够的燃油

● 确认没有燃油泄露和汽油味

● 检查并确认油管连接牢固

● 确认油管放在坚固平坦的表面上，油管没有扭曲和被压扁或与尖锐物体接触

机油

● 用油标尺检查机油油位，如果有必要，添加机油到上标记处

控制

● 在发动机发动前，检查油门、档位和操舵是否正常

● 控制必须工作平稳，没有阻碍和不正确的自由运动

● 检查松弛和损坏的连接

● 当船外机在水中时检查启动和停止开关

发动机

● 检查发动机和发动机的固定

● 检查松弛和损坏的扣件

● 检查螺旋桨是否损坏

检查发动机油位

● 把船外机放在垂直位置

● 松开油标尺并把它擦干

● 把油标尺完全旋到底，再把它松开

● 检查油位应在油标尺上下油位标记之间，如果低于下标，加机油。如果高于上标，放机油到规定位置。

磨合发动机

你的新发动机需要一段时间磨合，以使发动机零件表面均匀磨损，相互匹配。正确的磨合，有助于良好的发动机性能和延长发动机寿命。

注意：

不按程序进行磨合，会导致发动机寿命减少，甚至严重损坏发动机。

磨合期：10小时

请在有负荷的情况下（装有螺旋桨并在档位上）以下列步骤运行发动机：

- 运行的第一个小时

以2000转/分或大约一半油门开度运行发动机。

- 运行的第二个小时

以3000转/分或大约3/4油门开度运行发动机。在这期间每10分钟做大约为1分钟的全油门运行。

- 在下面的8小时中：

避免全油门运行超过5分钟。

- 在最初的10个小时后：

可以正常操作发动机。

预热发动机

- 在发动机启动后，使风门拉杆回到半开的位置。在启动后大约5分钟内，使油门在1/5或更小进行预热。当发动机温度正常后，使风门拉杆完全推到底。

- 检查是否有水从冷却水指示孔中稳定的流出。

维护保养表

可以按照使用情况对保养的频率进行调整。下表给出的是在一般情况下的指导。

标记（●）表示你可以自己进行的检查

标记（○）表示应由经销商进行的工作

| 间隔 项目 | 最 初 | 每 隔 |
| --- | --- | --- |
|  | 10小时（1个月） | 50小时（3个月） | 120 小时（6个月） | 200小时（1年） |
| 火花塞 | 清洁/调整/更换 | ● | ● | ● |  |
| 润滑点 | 润滑 |  |  | ● |  |
| 齿轮油 | 更换 | ● |  | ● |  |
| 燃油系统 | 检查 |  |  | ● |  |
| 燃油过滤器 | 检查/更换 | ● | ● | ● |  |
| 油箱（2） | 清洁 |  |  |  | ● |
| 怠速 | 调整 | ● |  | ● |  |
| 阳极 | 检查/更换 |  | ○ | ○ |  |
| 船外机表面 | 检查 |  | ● | ● |  |
| 冷却水道（1） | 冲洗 |  | ● | ● |  |
| 螺旋桨 | 检查 |  | ● | ● |  |
| 化油器 | 检查/调整 | ○ |  | ○ |  |
| 螺栓螺母 | 旋紧 | ○ |  | ○ |  |
| 发动机机油 | 更换 | ● |  | ● |  |
| 气门间隙 | 检查/调整 | ○ |  | ○ |  |
| 节温器 | 检查 |  |  |  | ○ |
| TCI单元间隙 | 检查/调整 | ○ |  | ○ |  |

- 如果在海水、污水中运行，应在每次使用后用淡水冲洗发动机。

- 如果使用便携式油箱。

注意：

如果使用含铅汽油，除以上的项目之外，还应在每次运行100小时后对气门和相关部件进行检查。

正确搬运、放置图

错误搬运、放置图